DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA

Descrição dos equipamentos instalados no edifício Sede:

Sistema Principal

a) Casa de máquinas

i) unidades resfriadoras de líquido com compressor centrifugo:

(1) Fabricante: YORK

(2) Modelo: HT - C2B2 - BB

(3) Quantidade: 02

(4) Capacidade individual de 270 TR (540 TR total)

(5) Consumo nominal individual: 215kW

b) Moto-bombas:

i) Bombas de água gelada:

(1) Quantidade: 03

(2) Marca: KBA

(3) Motor: WEG 25CV / 380 - 660V / 60Hz / IV pólos (36 A)

(4) Altura manométrica: 35 m.c.a.

(5) Vazão: 125m3/h

ii) Bombas de água de condensação:

(1) Quantidade: 03

(2) Marca: KBA

(3) Motor: WEG 25CV / 380 - 660V / 60Hz / IV polos (36 A)

(4) Altura manométrica: 35 m.c.a.

(5)Vazão: 125 m3/h

c) Torre de Arrefecimento

i) Torre de arrefecimento de água

(1) Quantidade: 02

(2) Marca: ALPINA

(3) Modelo: 100/2 – SG

(4) Potência individual dos motores: 10 CV (10A)

d) Fan Coil's

i) Fan coil

(1) Quantidade: 28

(2) Capacidade: entre 7,5 e 30 TR

(3) Tensao:380 V

(4) Quantidades: - 6 (seis) no 3º Andar, com 12 motores com potência de 3CV (8.6A);

- 7 (sete) no 2º Andar, com 13 motores com potência de 3CV (8.6A);

- 6 (seis) no 1º Andar, com 12 motores com potência de 2CV (5.8A);

- 4 (quatro) no Térreo, com 8 motores com potência de 3CV (8.6A);

- 5 (cinco) no Mezanino, com 2 motores com potência de 3CV (8.6A) e 3 motores com potência de 2CV (5.8A);

e) Fan Coletes

i) Ar condicionado tipo Fan Colete

(1) Quantidade: 07

(2) Marca: Carrier

(3) Modelo: 42PE

(4) 18 exaustores com diferentes capacidades

Outros equipamentos que compõem o sistema que utilizam gás refrigerante R22

a) Self-Contained

i) da marca Hitachi

(1) Quantidade: 04

(2) Capacidade: uma de 7,5TR, duas de 15 TR, e uma de 10TR;

ii) da marca Arcon

(1) Quantidade: 02

(2) Capacidade: 40.000 Btu/h

iii) da marca Coldex

(1) Quantidade: 01

(2) Capacidade: 40.000 Btu/h

b) Condicionadores de ar do tipo Split

i) da marca Springer

(1) Quantidade: 02

(2) Capacidade: entre 7.000 e 12.000 Btu/h

ii) da marca Elgin

(1) Quantidade: 08

(2) Capacidade: entre 8.000 e 24.000 Btu/h

iii) da marca Source

(1) Quantidade: 01

(2) Capacidade: 32.000 Btu/h

iv) da marca totaline

(1) Quantidade: 01

(2) Capacidade: 7.000 Btu/h

c) Ar condicionado de janela

i) da marca Springer

(1) Quantidade: 02

(2) Capacidade: 21.000 Btu/h

ii) da marca Cônsul

(1) Quantidade: 01

(2) Capacidade: 18.000 Btu/h

iii) da marca Samsung

(1) Quantidade: 01

(2) Capacidade: 18.000 Btu/h